英国雷迪RD8000地下管线探测定位仪

英国雷迪公司是研发、设计和生产管线探测和检测设备的全球领导者。其生产的产品是很多行业在开挖过程所需的安全工具，是公认的市场领导者，其开发和生产的地下管道和电缆维护探测设备，全球占有率达到70%。三十多年来的不断研发，五十多项软、硬件专利，造就了目前英国雷迪公司功能最强大、最齐全的管线探测仪RD8000。

RD8000PDL和PXL 系列取代了作为行业标准的RD4000PDL 和 PXL 地下管线探测仪。RD8000 系列产品响应速度更快、准确性高、可靠性更强，具有适应于任何应用的独特功能，为用户提供了高性价比的地下管线探测解决方案。RD8000采用最新的专利数字固件设计，为全球用户提供了一种可控性极强、可靠性极高的管线仪解决方案。

RD8000地下管线探测定位仪性能特点：

1、符合人机工程学原理的设计:

RD8000手感轻盈、外形美观、重心平衡、工作省电，完全符合人机工程学原理。IP54防水指标可确保RD8000在任何潮湿环境下使用。接收机和发射机都配有超大、超清晰LCD显示屏，背景灯可保证在任何环境下清晰显示信息。直观、便捷的界面可以使操作人员轻松使用任何功能。接收机和发射机表盘上的图标形象直观。

2、Centros™ 中央定位处理器:

通过三十多年设计研究经验的积累，使英国雷迪公司在管线定位仪设计和生产方面拥有了大量专利。五十多项软、硬件专利表明了我们不断进取的决心。Centros™专利化中央定位处理器就是英国雷迪公司几十年研究的结晶。Centros™大大提高了定位的准确度、测量结果的可重复性及仪器的响应速度。它具有强大的信号滤波和分析能力，即使在强干扰环境下也可进行准确定位。Centros™是任何其他管线仪都无法比拟的定位引擎。

3、eCAL™ 网上标定:

网上标定是英国雷迪公司的专有技术。设备不需返厂，就可进行标定。这就确保管线仪能始终达到出厂时的标定要求。网上标定成功后，用户可直接打印标定证书。

4、峰值距离箭头:

使用左右箭头和不同音频，为操作人员指出管线中心线位置。箭头越远，离目标管线的距离越远。

5、iLOC™(无线连接)

iLOC™是接收机和发射机之间的蓝牙连接，它大量节省了操作人员的工作时间，减轻了操作人员的工作强度。操作人员可使用iLOC™的独特功能遥控发射机，从而节省来回行走时间，可以将更多的时间用来探测。iLOC™的操作距离最远可达800米。

6、SurveyCERT™ (测绘应用平台)

SurveyCERT™提供了信息共享的平台，可将探测信息导入第三方应用系统进行审核、分析和出具报告等。RD8000可存储1000条定位记录。使用蓝牙连接，可将数据及时传送到PC或PDA，并使用SurveyCERT™图形软件实时审视。如果PC和PDA带有GPS接收机，SurveyCERT™将自动添加时间和位置信息。SurveyCERT™的互操作性使它同商业版GIS软件匹配。

7、动态过载保护:

该功能使RD8000能在其他管线仪无法正常探测的区域进行测量。在强电干扰的环境中，RD8000可自动过滤干扰信号，因而，在电站和铁路高压电网下，RD8000也能正常工作。

8、StrikeAlert™(穿透报警)和被动避开扫描:

一旦发现浅埋电缆，便发出警报，避免事故的发生。同时用电力和无线电模式快速扫测地下管道和线缆。原声可区别电力和无线电信号的存在。

9、罗盘和CD (电流方向)功能:

罗盘可以指出目标管道和线缆的方向。使用罗盘进行追踪，并正确摆放接收机，以获取准确深度。电流方向是一项专利技术，电流方向箭头可准确识别多条平行电缆中目标电缆，能快速查找和识别目标电缆。

RD8000技术指标:

*RD8000探测深度远远超过6米，但精确度降低。

RD8000标准配置： 
接收机一台，发射机一台，直连线一根，延长线一根，地钎一个，原装仪器包一个，英文说明书一份。

RD8000地下管线探测定位仪技术参数：

灵敏度：6E-15 Tesla, 5μA 1米处 (33Hz)

动态范围：140dB rms /√Hz

选择性：120dB/Hz

深度准确度：

直连：0.1-3米误差为±2.5%

探棒：0.1-7米误差为2.5%

最大深度*：管线为6米，探棒为18米

定位精度：± 2.5%

故障查找 (FF)：用A字架检测高达2MΩ的电缆外皮故障

电流故障查找：220HZ to  4KHZ

电池：

接收机：2 x D-cells (LR20)

发射机：8 x D-cells (LR20)

电池寿命：

接收机：30 小时

发射机：15小时，和信号状况有关

保修期：一年内免费维修，免费注册后三年，终身维修。

动态过载保护：30dB (自动)

符合标准：FCC, RSS 310 RoHS, WEEE

认证标准：CE, Bluetooth®

重量：

发射机= 2.84公斤（含电池） ）

接收机 =1.87公斤（含电池）

环境防水：IP54